## Slide 1: FastCube
王皓 易婧玮 陈鲁同
2018 年 12 月

## Slide 2: Content
一、项目介绍
三、功能实现
二、团队介绍
四、成果展示

## Slide 3: 项目介绍

## Slide 4: 项目介绍
    小豪同学从小就对各种事物充满了好奇。小学三年级的时候，他收获了一只魔方作为生日礼物，从此便在速拧的路上一去不复返。
    这天小豪在 QQ 空间向全世界宣布，如果谁能够在魔方的领域打败他，就能够获得他从 10 岁开始参加的比赛所获的的一百万奖金。可是世界上已经没有人能比得过他单身 20 年的手速了。
        为了爱与正义，为了代表广大人民，（为了一百万现金），我们紧急组成 FastCube 战队，打造最强机器人企图在华山之巅阻击小豪同学！
任务：打造速拧魔方机器人！

## Slide 5: 项目介绍
能够将魔方打乱到用户指定的状态
能够将打乱的魔方快速的还原
后期可以加入魔方教学的功能

## Slide 6: 项目介绍
项目架构
图像识别
解法生成
Wifi 传输
魔方还原

## Slide 7: 团队介绍

## Slide 8: 团队介绍
团队成员照片
王皓：队长、负责图像采集、魔方算法实现
易婧玮：机械结构、财务
陈鲁同： Wifi 通信传输
小豪同学：某神秘场外援助，负责表演反派和拍照。

## Slide 9: 功能实现

## Slide 10: 功能实现
图像识别
      通过 OpenCV 图像识别技术，能够读取 USB 摄像头捕捉照片中对应位置的色块分析。通过多分类器算法能够将各个通道的信息分为六种颜色：红、橙、蓝、绿、白、黄。

## Slide 11: 功能实现
还原算法
      通过降群法(Thislethwaite Method)还原魔方。魔方群的任何一种状态与魔方群的一个群元素是相对应的，TM 的思想就是逐步降解魔方所处的群到更小的子群，到最后的单位子群—即还原状态。
通过转动群<U,D,L,R,F2,B2>对好所有的棱块方向
将中间层棱块放到中间层，并调整好角块朝向
调整F/B面为RO色，L/R面为BG色
还原所有角块棱块

## Slide 12: 功能实现
Wifi 通信
      Esp 8266 是一款非常强大的物联网通信芯片。通过它，我们能够实现 TCP/IP 可靠通信。
      在我们的项目中 Esp 8266 芯片作为一个 Wifi 接入点，任何一台手机、电脑都能够加入这个 Wifi 网络，通过简单的命令就可以控制魔方的转动。
Esp
8266
ThinkPad
iPhone
Arduino

## Slide 13: 功能实现
机械机构
      arduino 连接了六个电机。步进电机也通过 3D 打印的构件与魔方的每一个面紧密连接。每一个面都可以完成各种转动动作。
说起六个机械手，我就想起了西游记中孙悟空的三头六臂 —— 某资深六学家

## Slide 14: 成果展示

## Slide 15: 成果展示
对接机构
驱动模块和核心板

## Slide 16: 成果展示
图像识别平台

## Slide 17: 成果展示
千万别眨眼！
千万别眨眼！
千万别眨眼！

## Slide 18: 结局
      终于在 FastCube 的全体成员的辛苦努力之后，终于制造出来一台快速的魔方机器人，战胜了小豪同学。
      文体两开花，终于弘扬了爱与正义。至于一百万的人生小目标… …
自然是一场梦

## Slide 19
Thank you
FastCube
2018 年 12 月